## Slide 1: Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Automašīnu autonomās apsildessistēmas
Izglītības programma Autotransports skolotājs Jānis Riekstiņš
Kandava2026

## Slide 2: Kāpēc nepieciešama autonomā apsilde?
Dzinēja aizsardzība: Viens "aukstais starts" ziemā nodilst dzinēju tikpat daudz, cik 300–500 km brauciens.
Drošība: Tūlītēja redzamība (nav aizsalušu logu).
Ekonomija: Samazināts degvielas patēriņš pirmajos kilometros.
Komforts: Iekāpšana jau siltā salonā.

## Slide 3: Šķidruma sildītāji (Webasto tips)
Mērķis: Uzsildīt gan dzinēju, gan salonu.
Darbība:
  Sadedzina degvielu (0.2–0.6 l/h).
  Silda dzesēšanas šķidrumu.
  Integrēts auto dzesēšanas lokā.
Galvenās komponentes: Deglis, siltummainis, cirkulācijas sūknis.

## Slide 4: Gaisa sildītāji ("Fēni")
Mērķis: Ilgstoša salona vai kravas nodalījuma sildīšana.
Darbība:
  Tieša gaisa uzsildīšana (neietekmē dzinēju).
  Ļoti zems elektroenerģijas patēriņš.
Pielietojums: Kravas auto guļamzonas, kemperi, mikroautobusi.
Priekšrocība: Var droši darboties visu nakti.

## Slide 5: Elektriskā priekšapsilde (220V)
Mērķis: Stacionārs risinājums vietās ar piekļuvi rozetei.
Sistēmas moduļi:
  1. Sildelements: Dzinēja blokā vai šļūtenē.
  2. Salona fēns: Pieslēdzams pie iekšējās rozetes.
  3. Lādētājs: Uzlādē akumulatoru sildīšanas laikā.
Eko-faktors: Nulles izmešu darbības laikā.

## Slide 6: Vadības metodes un tehnoloģijas
Mehāniskā vadība: Taimeris automašīnas salonā.
Radio vadība: Tālvadības pultis (darbības rādiuss līdz 1000m).
GSM/Lietotņu vadība: Ieslēgšana ar viedtālruni (neierobežots attālums).
Viedie algoritmi: Sistēma pati aprēķina starta laiku, balstoties uz āra temperatūru.

## Slide 7: Tehniskais salīdzinājums
Funkcija | Šķidruma | Gaisa | Elektriskais (220V)
Silda dzinēju | Jā | Nē | Jā
Silda salonu | Jā | Jā | Jā (opcija)
Enerģijas avots | Degviela | Degviela | 220V tīkls
Akumulatora slodze | Augsta | Zema | Uzlādē (opcija)

## Slide 8: Secinājumi un ieteikumi
Pilsētas braucieniem: Šķidruma sildītājs (Webasto).
Dzīvei privātmājā: Elektriskais risinājums (DEFA).

## Slide 9: Paldies par uzmanību!