## Slide 1: Pārtikas produktu konservēšanas pamati
Profesionālo kompetenču modulis:
Konservēšanas pamati
Autors: I.Vizule
2025/2026

## Slide 2: Pārtikas produktu konservēšanas pamati
Konservu gatavošanai nepieciešamās iekārtas, materiāli un metodes

## Slide 3: Konservu sagatavošanai nepieciešamās iekārtas un inventārs
Trauki un inventārs, kas domāti konservēšanai, nav vienlaicīgi lietojami ēdienu gatavošanai;
Praktiskais norādījums: kamēr rit augļu un ogu pārstrādes sezona, konservēšanai vajadzīgos traukus kulinārijā nedrīkst lietot;
Konservēšanā ir teiciens, ka viens ūdens piliens sabojā visus konservus, viena maza paviršība vēlāk nav vairs labojama;

## Slide 4: Rekomendējamais speciālais inventārs:
Termometrs;
Galda svariņi;
Aizvākojamā mašīna;
Litra mērs;
Siets;
Sulu tvaicējamais aparāts;
Augļu spiede;
Smilšu pulkstenis;
Stangas

## Slide 5: Konservu karsēšanai izmanto katlu ar dubultu dibenu;
Pirms konservu gatavošanas trauki rūpīgi jāizmazgā;
Pēc tam dezinficē cepeškrāsnī pie t° C = 200° C līdz burkas sausas;
Izņem no cepeškrāsns, novieto uz tīra dvieļa apgāztas otrādi;
Dezinficētus traukus nedrīkst slaucīt ar dvieli;
Vāciņus pirms likšanas uz burkām 5 min vāra ūdenī, tad nosusina un uzliek uz burkām

## Slide 6: Izejmateriāla izvēle konservēšanai
Konservēšanai lietojami tikai svaigi augļi, ogas, dārzeņi, sēnes;
Savītuši, ilgi stāvējuši produkti slikti ietekmē konservu garšu, izskatu, izturību, kvalitāti, var zust pat līdz 60 % C vitamīna;
Augļi un ogas jānovāc īsi pirms pilngatavības;
Dārzeņi jānovāc tādā gatavības pakāpē, kamēr tie nav pārauguši un ir sulīgi, mīksti, jauni;
Nobrieduši dārzeņi nav vairs garšīgi, satur daudz kokšķiedras un ir grūti sagremojami;

## Slide 7: Sulas iegūšanai jālieto pilnīgi nogatavojušies augļi, ogas, kad tās visvairāk satur sulas;
Marmelādes gatavošanai jālieto pazaļi augļi, jo vēl zaļi augļi visvairāk satur pektīnvielas (recējošo vielu);
Konservēšanai paredzamie izejmateriāli vispirms jāšķiro, jātīra un rūpīgi jāmazgā ar mīkstām sukām, tad jāskalo zem ūdens strūklas vai iegremdējot ar sietiņu;
Dažas neizturīgas, gleznas ogas, piemēram, avenes, zemenes, necieš pat skalošanu zem dušas. Šādas ogas, ja vien nav ar zemēm, vienīgi jāpārlasa un jāatbrīvo no kātiņiem;
Lielāko daļu augļu mizo, izņemot skaistus augļus ar plānu miziņu;

## Slide 8: Konservējot jāpatur to dabiskais izskats;
Mazākus augļus un dārzeņus var konservēt pilnīgi veselus, piemēram, paradīzes ābolīšus, bumbierus, burkānus, bietītes, patisonus, gurķus, u.c.;
Sasmalcināti produkti nekavējoties jāapstrādā tālāk, jo gaisā ilgi atrodoties, tie oksidējas, pieņem tumšu krāsu;
Lai to novērstu, nomizoti, sagriezti āboli, bumbieri jātur paskābinātā ūdenī;
Augļu griešanai lieto nerūsējoša tērauda nazi vai speciālu augļu dalītāju;

## Slide 9: Iepriekšēja karsēšana - blanšēšana
Produktu blanšēšana vajadzīga, lai:
  Konservējamais izejmateriāls kļūtu elastīgs (izdalās gaiss no augu šūnām) un tādā veidā labāk, ērtāk būtu sakārtojams traukā;
  Traukā vairāk varētu iepildīt, lai nepaliktu pustukši trauki, jo zaļi, cieti augļi, dārzeņi karsējot saplok un trauki vairs nav pilni;
  Panāktu pilnīgāku tīrību un novērstu nevēlamo piegaršu;
  Saglabātu dārzeņu krāsu;

## Slide 10: Paildzinātu dārzeņu uzglabāšanu;
  Augļi un ogas labāk uzsūktu cukura šķīdumus.
Blanšēšanas ilgums atkarīgs no daudziem faktoriem:
  Produktu gatavības pakāpes;
  Konsistences (cietības);
  Augļu gleznuma;
  Šķirnes un citām īpašībām;
  Tas var ilgt dažas sekundes vai arī vairākas minūtes, pareizas ilgums jāredz uz vietas;
  Jāblanšē tik ilgi, lai auglis būtu viscaur pusmīksts – elastīgs, bet nekādā gadījumā izvārīts

## Slide 11: Blanšēšana nozīmē, ka:
Produktu pārlej ar verdošu ūdeni un noteiktu laiku (1 – 5 minūtes) tur tajā vai lēni vāra;
Pēc tam strauji atdzesē aukstā ūdenī, lai pārtrauktu tālāko produkta karsēšanu un tie nekļūtu mīksti;
Ātra atdzesēšana padara produktu cietāku un palīdz saglabāt produktu dabisko krāsu;
Blanšēt var arī cukurūdenī, sālsūdenī un tvaikā;
Blanšēšana uzlabo augļu un dārzeņu diētisko vērtību, iznīcina oksidējošos fermentus un saglabā C vitamīnu.

## Slide 12: Pildīšana traukos
Sagatavotos produktus dezinficētos traukos pilda ar karoti, dakšiņu kārtām, glīti, pēc iespējas cieši sakārtojot;
Gar trauka malām liek skaistākos augļus vai dārzeņus ar neiegrieztajām malām uz ārpusi;
Traukus nedrīkst pildīt pilnīgi pilnus līdz trauka malām, bet jāatstāj brīva telpa, lai ir kur izplesties šķidrumam karsēšanas laikā un šķidrums neskartu vāciņu (šķidruma tilpums karsējot palielinās par apmēram 9 %)

## Slide 13: Pārlejamie šķidrumi un to sagatavošana
Augļus un ogas ieteicams vienmēr pārliet ar kādu piemērotu cukura sīrupu vai sulu;
Dārzeņu konserviem ieteicams kāds saistošs šķidrums: sālsūdens vai mērce;
Ar šķidrumu pārlietiem konserviem uzlabojas garša, aizpildās trauka tukšās vietas, tiek panākta konservu vienmērīga izkarsēšana un glītāka produkcija;
Pārlejamie šķidrumi rūpīgi jāsagatavo un tiem jābūt pareizā koncentrācijā (nav ieteicams lietot pārāk koncentrētus šķidrumus, tie no augļa izvelk sulu un augļi deformējas, sakrunkojas un uzpeld trauka virspusē)

## Slide 14: Nav vēlami arī vājas koncentrācijas pārlejamie šķidrumi, jo tad augļi ātri izjūk, tiem nav laba izskata un garšas;
Tātad šķidruma koncentrācija jāpielāgo katra produkta gatavības pakāpei, cukura saturam un garšai;
Jo skābāki augļi, jo vairāk jālieto cukurs, un otrādi;
Visvairāk lieto 25 – 50 % cukura sīrupa;
Nākošajā tabulā redzams, ka 25 % cukura sīrupa pagatavošana vajag 750 g ūdens un 250 g cukura;
Lai precīzi noteiktu cukura koncentrāciju, lieto īpašus mērītājus – aerometrus;

## Slide 15: Cukura sīrupa sagatavošana
Sīrupa koncentrācija % | Uz 1000 g sīrupa jāņem (g) |  | Cukura sīrupa vārīšanās temperatūra
 | Ūdens | Cukurs | 
10 | 900 | 100 | 100,4
15 | 850 | 150 | 100,5
20 | 800 | 200 | 100,6
25 | 750 | 250 | 100,7
30 | 700 | 300 | 101,0
35 | 650 | 350 | 101,2

## Slide 16
Sīrupa koncentrācija % | Ūdens | Cukurs | Sīrupa vārīšanās temperatūra
40 | 600 | 400 | 101,5
45 | 550 | 450 | 101,7
50 | 500 | 500 | 102,0
55 | 450 | 550 | 102,5
60 | 400 | 600 | 103,0
65 | 350 | 650 | 104,2
70 | 300 | 700 | 106,5
75 | 250 | 750 | 108,2
80 | 200 | 800 | 115,0

## Slide 17: Cukura sīrupu gatavo sekojoši:
Katlā ielej paredzēto ūdens daudzumu, pieliek vajadzīgo cukuru un, sākumā maisot, vāra 5 - 10 minūtes, kamēr cukurs izšķīdis un sīrups ir caurspīdīgs;
Pa vārīšanas laiku sīrupu noputo;
No ūdens un cukura tīrības atkarīgs sīrupa dzidrums;
Konservi, kas pārlieti ar savu sulu, ir aromātiskāki, nezaudē dabisko krāsu un kvalitātes ziņā ir daudz vērtīgāki;
Sevišķi tas attiecas uz tādām ogām, kas saraujas un zaudē savu formu (piemēram, avenes, zemenes);

## Slide 18: Skābo un saldo ķiršu kompots
Ķiršus novāc lietošanas gatavībā;
Augļus šķiro, mazgā, nosusina;
Vēlams ķiršiem izņemt kauliņus;
Sapilda dezinficētās burkās;
Pārlej ar karstu vai aukstu cukura sīrupu, uzliek vāciņu, pievalcē;
Var pārliet ar ķiršu sulu;
Pasterizē 85 - 90° C 0,5 l burkas 15 min, 1 l burkas 20 min;
Burkas aizvalcē, atdzesē apgriežot otrādi;
1,6 kg ķiršu;
1 l ūdens;
600 g cukura;

## Slide 19: Plūmju kompots
Plūmes šķiro, mazgā;
Lielām plūmēm kauliņus var viegli izņemt, var salikt vairāk traukā;
Izskatīgāks būs kompots ar kauliņiem, jo plūmes būs nebojātas, veselas;
Tad plūmes blanšē 1 – 2 min, atkarībā no šķirnes un gatavības pakāpes, dažām var atdalīt miziņu, kura vēlāk paliek cieta un rūgta;
Saliek burkās, pārlej ar karstu cukura sīrupu, uzliek vāciņu, pievalcē;
Pasterizē 85° C 0,5 l burkas 20 min, 1 l burkas 25 min
1,6 kg plūmju;
1 l ūdens;
400 – 600 g cukura;

## Slide 20: Sālsūdens sagatavošana
Sālsūdens koncentrācija mainās 0,2 – 2 % robežās;
Sāls daudzumu var noteikt pēc garšas – jābūt parasto ēdienu sāļumā;
Ūdenim un sālim jābūt tīriem;
Nav vēlams ūdens ar lielu kaļķa (traukā rodas nogulsnes), dzelzs (krāsa kļūst brūni pelēka), magnija piemaisījumu (rada rūgtu piegaršu);
Dažreiz ūdenim pievieno arī cukuru, citronskābi vai etiķi, lai uzlabotu garšu

## Slide 21: Konservu pārliešana
Pārlejot konservus ar aukstu, atdzesētu šķidrumu, piepildāmos traukus nedrīkst pieliet pārāk pilnus, bet tikai tik daudz, lai konservējamais produkts būtu pārsegts;
Ja konservus pārlej ar verdošu šķidrumu, jāņem vērā, ka šķidrums jāuzlej attiecīgi vairāk, jo atdzesējot šķidruma tilpums samazinās par 9 %;
Lai šķidrumu varētu vienmērīgi un pareizi pārliet, to dara divos paņēmienos, t.i., pēc pirmās pārliešanas gaisam ļauj brīvi izplūst un šķidrumam iesūkties, tad liešanu atkārto, līdz sasniegts vajadzīgais līmenis

## Slide 22: Trauku noslēgšana
Sagatavoti konservi ir jānoslēdz;
Noslēgšanas metodes un materiāli ir dažādi;
Lietojot karsēšanu hermētiski noslēgtos traukos, vajadzīgas standarta stikla burkas, metāla vāciņi, valcējamā ierīce jeb vākotājs un parastais virtuves inventārs;
Metāla vāciņi izgatavoti no baltā skārda speciāli konstruētās spiedēs;
Burkām uzliek novārītu sausu vāciņu, viegli pagriež;
Pēc pasterizēšanas burkas ar stangām izceļ no ūdens;
Nekavējoties pagriež līdz galam;

## Slide 23: Lai pārbaudītu, vai burka noslēgusies, to apgāž uz vāciņa;
Ja šķidrums nesūcas, tad burka ir hermētiski noslēgta;
Ja vēl kādā vietā parādās šķidrums, šo vietu vairāk pievalcē;
Tad burkas paripina pa galdu, kas pārklāts ar drānu, un apgāztas patur 0,5 h, lai dezinficētu vāciņu

## Slide 24: Karsēšana hermētiski noslēgtos traukos
Ar skābi bagātiem konserviem bīstamas ir tikai pelējuma un rauga sēnes, citas sēnes var palikt dzīvas, jo skābā produktā tās nevar darboties un vairoties;
Skābi saturošus konservus var tikai pasterizēt, lai būtu nodrošināta to ilgstoša saglabāšana;
Tādiem produktiem, kas dabiskās skābes nesatur, piemēram, zaļiem zirnīšiem, pupiņām, ziedkāpostiem, spinātiem, nepieciešams sterilizēt divas reizes( to sauc par tindalizāciju) ar starplaiku 18 – 48 stundas (pa starplaiku sporas uzdīgst un tās iznīcina otrreizēja karsēšana);
Burkas pārlej ar ūdeni vienā līmenī ar saturu burkā, jāseko, lai ūdens neiekļūtu burkās;

## Slide 25: Ja konservi pārlieti ar karstu šķidrumu, tad katlā arī jāsasilda ūdens līdz tādai pašai temperatūrai, citādi gremdējot karstās burkas aukstā ūdenī, tās var saplīst;
Katram konservu veidam ir savs temperatūras un karsēšanas laika režīms, kas norādīts atsevišķu konservu gatavošanā;
Pasterizācijas laikā patstāvīgi jāseko ūdens temperatūrai katlā;
Kad sasniegta vajadzīgā temperatūra, uzņem laiku un šādā patstāvīgā (nemainīgā) temperatūrā burkas tur norādīto laiku;
Temperatūru regulē ar slēdža palīdzību;
Kad vajadzīgais laiks pagājis, burkas izceļ no ūdens ar speciālu stangu palīdzību un tūlīt aizvāko;

## Slide 26: Konservu uzglabāšana
Pēc pasterizācijas burkas atdzesē līdz apkārtējai temperatūrai;
Temperatūras pazemināšana līdz 0° C vēlama visiem konserviem;
Vislabākā uzglabāšanas temperatūra hermētiski noslēgtiem konserviem ir 10 - 12° C;
Konservus vēlams uzglabāt tumšā telpā, jo gaisma un tiešie saules stari bojā konservu krāsu un garšu;
Vairākums konservu jānovēro 10 – 15 dienas pēc sagatavošanas, vai nav vērojamas kādas izmaiņas

## Slide 27: Konservēšanas kļūdas un to sekas
Konservu sagatavošana noslēdzas ar pasterizāciju vai sterilizāciju verdoša ūdens peldē;
Burku karsēšanas laikā tiek nonāvēti mikroorganismi, kas atrodas burku saturā;
Pēc tam burkas hermētiski noslēdz;
Ja visus recepšu tekstā minētos norādījumus par konservu gatavošanu neievēro vai pieļauj kļūdas, tad konservi var bojāties;

## Slide 28: Pirmā kļūda, ko bieži pieļauj, ir temperatūras un laika režīma neievērošana, tātad:
Obligāti jālieto termometrs un pulkstenis;
Nepietiekami karsēti konservi ātri vien sāk bojāties, t.i.,
  tiek nospiesti vāciņi;
  tie sāk rūgt un pelēt;
  maina krāsu;
  pārlietie šķidrumi sāk saduļķoties.

## Slide 29: Otrā kļūda var būt, ka burkas nav hermētiski noslēgtas pie aizvalcēšanas, palikusi kāda sprauga starp burku un vāciņu, kura nav saskatāma, tātad:
  Var būt kādi defekti vāciņam;
  Burka var būt mehāniski bojāta, piemēram, stikls ieplīsis

## Slide 30: Trešā kļūda – slikts izejmateriāls, tātad:
  Bojāšanos var izraisīt burkā ieliktie produkti, ko izsauc ķīmiski procesi:
    Gaisma, kas no ārpuses iedarbojas uz konservu;
    Gaiss, kas burkā palicis pēc karsēšanas;
    Temperatūra, kas nav piemērota konservu uzglabāšanai;
    Produkta skābes, kas iedarbojas uz nelakotu vai slikti lakotu vāciņu;

## Slide 31: Un vēl:
Ievārījumi dezinficētos traukos jāpilda karsti, verdoši, jo karstā masa arī dezinficē traukus;
Virsējā ievārījuma kārtiņā, ievārījumam atdziestot, veidojas garoziņa, jo ūdens strauji iztvaiko un šī garoziņa pasargā no mikroorganismu iekļūšanas masā;
Augļiem un ogām karsēšanas laikā saplaisā miza, it sevišķi, ja gatavo kompotus – tas notiek tāpēc, ka augļus neblanšē;
Konservu uzglabāšanas laikā uz augļiem rodas tumši plankumi – tas nozīmē, ka augļi nav bijuši svaigi vai bijuši mehāniski bojāti;

## Slide 32: Saldie gurķi ripiņās
Ūdens – 2l;
Cukurs – 300 – 500/400;
Etiķa esence – 4 ēdamk;
Sāls – 3 – 4 ēdamk;
Pipari;
Laurlapa;
Ķiploki;
Ielikums 5gab/0,7 l burk
Gurķus nomazgā;
Burkās var likt mazus veselus vai sagriezt ripiņās;
Burkās ievieto arī piparus, ļoti nedaudz laurlapu un ripiņās sagrieztus ķiplokus;
Pārlej ar marinādi;
Viegli pievalcē, karsē maz, līdz ko maina krāsu, ņem laukā , pievalcē līdz galam

## Slide 33: Micpekļi saldā marinādē
Burkānus sagriež dekoratīvi;
Ziedkāpostus sadala rozetēs;
Var izmantot mazus sīpoliņus, arī mazus ķiplociņus;
Izmanto mazus, tikko aizmetušos gurķīšus;
Čili piparus, sagrieztus mazos gabaliņos; arī papriku;
Mazos krāsainos ķirštomātus
Sastāvu var mainīt, atkarībā no vēlmēm un iespējām;
Marinādi izmanto tādu pašu kā saldiem gurķiem;
0,5 l burkas karsē 10 min
t° C = 65° C vai kamēr gurķi maina krāsu

## Slide 34: Ķīnas saldskābā mērce
Tomāti – 3 kg;
Burkāni – 0,3 kg;
Sīpoli – 0,3 kg;
Paprika – 0,3 kg;
Cukurs – 160 g;
Sāls – 3 ēd/k;
Etiķa esence – 2 – 3 ēd/k;
3 gab mazās kārbas kons.ananāsi;
2 – 3 ēd/k kart. ciete
Tomātus blanšē un samaļ;
Burkānus sarīvē, apcep eļļā;
Sīpolus sasmalcina, apcep;
Papriku sasmalcina, apcep;
Visu liek katlā un vāra 30 min;
Pievieno sāli un cukuru;
Pievieno ananāsus, vāra vēl 5 min;
Aukstā ananāsu sīrupā iemaisa cieti, pievieno masai un vairs nevāra, beigās pievieno esenci

## Slide 35: Ķirbju salāti
Ķirbji – 800 g;
Ūdens – 1l;
Cukurs – 400 – 600 g;
Smaržīgie pipari – 5 – 8 gab;
Krustnagliņas – 15 gab;
Kanēļa mizas – 2 gab;
Citronskābe – 20 – 25 g
Ķirbjus nomazgā, nomizo, izgriež mīkstumu, sagriež 2 – 3 cm lielos kubos ar dekoratīvo nazi;
Katlā vāra ūdeni ar visām garšvielām 5 min;
Liek ķirbjus un vāra lēni, kamēr ķirbji kļūst caurspīdīgi, nedrīkst pārvārīt;
Ar putu karoti izņem no marinādes un sakārto burkās;

## Slide 36: Atlikušo marinādi uzvāra un izkāš;
Marinādi pārlej ķirbjiem;
Uzliek vāciņus, pievalcē;
Pasterizē pie t° C = 85° C 0,5 l burciņas 8 min, 1l burciņas 10 - 12 min;
Burkas noslēdz pilnībā un atdzesē;
Citronskābes vietā var lietot etiķi, tad salāti būs asāki;
Ķirbju salātus pasniedz pie zivīm un putnu gaļas ēdieniem.

## Slide 37: Marinētas sēnes
Novārītas sēnes – 2 kg;
Marinādei:
  Ūdens – 0,6 l;
  Sāls – 1 ēd/k;
  Cukurs – 1 ēd/;
  Smaržīgie pipari – 8 gab;
  Melnie pipari – 10 gab;
  Lauru lapas – 4 gab;
Krustnagliņas – 6 gab;
Ķiploks – 2 daiviņas;
Sīpoli – 2 gab;
Galda etiķis 9 % - 0,3 – 0,4 l

## Slide 38: Marinēšanai lieto jaunas, cietas, nepāraugušas sēņu galviņas no baravikām, arī podiņus (bērzlapes)
Vispirms sēnes novāra sālsūdenī, ņemot uz 1 l ūdens 30 g sāls un 1 – 2 g citronskābes (vāra, kamēr sāk grimt katla dibenā apmēram 10 – 15 min), lai tās kļūtu gaišas, strauji atdzesē aukstā ūdenī, sietā notecina lieko ūdeni;
Sakārto tīros traukos un pārlej ar atdzesētu marinādi;
Marinādei – katlā lej vajadzīgo ūdens daudzumu, ieliek garšvielas (piparus, laurlapu, krustnagliņas) un vāra 5 – 8 min, beigās pievieno ripiņās sagrieztus sīpolus, sāli, cukuru, ķiplokus un etiķi;
Sēnēm pārlej izkāstu marinādi;

## Slide 39: Burkas noslēdz ar vāciņiem un uzglabā vēsā vietā;
Jāraugās, lai sēnes visu laiku būtu pārklātas ar šķidrumu un nekļūtu duļķainas

## Slide 40: Izmantotā literatūra:
1.I.Galēja. Konservēšanas rokasgrāmata. R.: Zvaigzne ABC, 2012. – 210 lpp
2.V.Kangare. Dārzeņu, augļu un sēņu konservēšana. R.: Avots, 1982. – 260 lpp
3.S.Lindberga. Lielā konservēšanas grāmata. R.: Zindbergs, 2003. – 320 lpp
4.M.Ruciņš.Pārtikas produktu prečzinība. R.: Kandava, VKLT, 2010. – 500 lpp

## Slide 41: Paškontroles jautājumi:
1.Kāds ir rekomendējamais speciālais inventārs?
2.Kā dezinficē burkas pirms konservēšanas?
3.Kā pareizi izvēlēties konservēšanai nepieciešamās izejvielas?
4.Kādus augļus labāk izvēlēties sulas iegūšanai?
5.Kādus augļus labāk izvēlēties marmelādes iegūšanai?
6.Kā saglabāt ābolu, bumbieru dabisko krāsu pirms konservēšanas?
7.Kāpēc nepieciešama blanšēšana pirms konservēšanas?
8.No kā atkarīgs blanšēšanas ilgums?
9.Ko nozīmē blanšēšana?
10.Par cik % palielinās šķidruma tilpums karsējot?
11.Kā pagatavo cukurs sīrupu?
12.Kā gatavo skābo un saldo ķiršu kompotu?

## Slide 42
13.Kā gatavo plūmju kompotu?
14.Kā sagatavo sālsūdeni?
15.Kāda ir pareiza trauku noslēgšana?
16.Kā uzglabā konservus?
17.Kādas ir biežāk konservēšanā pieļautās kļūdas?