## Slide 1
16
ZELFBOUW-CHASSIS VOORAS
LES 16
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 1 VAN 9

## Slide 2
DE VOORAS VAN JE GREENKART MAKEN
🛞 ZORGT DAT JE KART RECHT RIJDT EN GOED STUURT
LES 16
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 2 VAN 9

## Slide 3
DE VOORAS IS EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN JE GREENKART.
HIEROP WORDEN DE VOORWIELEN GEMONTEERD. ALLES MOET SYMMETRISCH EN RECHT ZIJN, ANDERS STUURT JE KART NIET GOED.
JE LEERT IN DEZE MODULE:
  HOE JE DE VOORAS OPBOUWT UIT LOSSE DELEN
  WAAR JE OP MOET LETTEN BIJ DE HOEKEN
INLEIDING
LES 16
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 3 VAN 9

## Slide 4
WAT IS DE VOORAS?
DE VOORAS BESTAAT UIT 3 DELEN:
1. EEN VIERKANTE BUIS (MIDDEN)
2. TWEE GEBOGEN PLAATJES (LINKS EN RECHTS)
👉 SOMS KUN JE OOK BUISMATERIAAL GEBRUIKEN VOOR DE ZIJSTUKKEN
⚠️ BELANGRIJK: DE HOEKEN MOETEN PRECIES GOED ZIJN, ANDERS RAAKT ÉÉN WIEL DE GROND NIET!
LES 16
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 4 VAN 9

## Slide 5
TEKENINGEN & AFMETINGEN
GEBRUIK DE OFFICIËLE ISO-TEKENINGEN OM MATEN OP TE NEMEN:
📎 VOORAS – MIDDENSTUK V1 {ZIE LEERLINGMATERIAAL} (PDF)
📎 VOORAS – LINKS & RECHTS V1 (PDF) {ZIE LEERLINGMATERIAAL}
LET OP:
· DE HOEK VAN DE PLAATJES
· POSITIE VAN DE GATEN VOOR WIELOPHANGING
KLIK OP DE TEKENING VOOR EEN 3D BEELD.
LESSEN:
  BOUTEN EN MOEREN
  BORGINGEN
  RATELS
  SLEUTELS
LES 16
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 5 VAN 9
Notes: 📚 AANVULLENDE TECHNOSKILLS:
· TV088 – PLAATS- EN VORMTOLERANTIES
· TV089 – PLAATWERK UITSLAGEN & VORMEN

## Slide 6
LASSEN MOET HEEL PRECIES GEBEUREN:
  GEBRUIK EEN MAL OF KLEMHULPMIDDEL
  ‘PIK’ HET ONDERDEEL VAST EN KIJK DAARNA OF HIJ JUIST ZIT.
  CONTROLEER HOEKEN EN UITLIJNING NOGMAALS VOOR JE LAST
  LAS IN MEERDERE STAPPEN (STEEDS CHECKEN!)
💡 LESMATERIAAL:
  LASSEN
  AUTOGEEN LASSEN
  MIG/MAG APPARAAT
  TIG APPARAAT
📋 WERK VEILIG EN LAAT ALLES CONTROLEREN DOOR DOCENT
LASSEN VAN DE VOORAS
LES 16
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 6 VAN 9
Notes: Later toevoegen:
📚 GEBRUIK:
· TECHNOSKILL TV009 – BOREN
· EVENTUEEL TV014 – AFBRAMEN

## Slide 7
PRAKTIJKOPDRACHT 1:
MIDDENSTUK OP MAAT MAKEN
1. MEET DE LENGTE VAN DE VIERKANTE BUIS VOLGENS DE ISO-TEKENING VOORAS – TOTAAL V1 {ZIE LEERLINGMATERIAAL} EN ISO TEKENING VOORAS – MIDDENSTUK V1 {ZIE LEERLINGMATERIAAL}
2. TEKEN AF EN ZAAG OF SLIJP OP MAAT
3. BRAMEN DE UITEINDEN AF
4. CONTROLEER MET SCHUIFMAAT EN WINKELHAAK
📷 LEVER BEWIJS AAN MET FOTO + MEETLINT
LES 16
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 7 VAN 9

## Slide 8
1. MAAK DE ZIJPLAATJES OF BUISSTUKKEN KLAAR. GEBRUIK TEKENING ISO TEKENING VOORAS – LINKS & RECHTS V1 {ZIE LEERLINGMATERIAAL}
2. POSITIONEER ZE AAN BEIDE KANTEN VAN HET MIDDENSTUK
3. CONTROLEER HOEKEN EN UITLIJNING MET MEETGEREEDSCHAP
4. LAAT PAS DAARNA LASSEN DOOR EEN ERVAREN TEAMLID
🛡️ GEBRUIK ALTIJD PBM’S BIJ VOORBEREIDING EN LASSEN
PRAKTIJKOPDRACHT 2: ZIJPLAATJES POSITIONEREN EN LASSEN
LES 16
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 8 VAN 9

## Slide 9
JE WEET NU:
✔️ WAT DE FUNCTIE IS VAN DE VOORAS
✔️ HOE JE DRIE ONDERDELEN MAAKT EN SAMENVOEGT
✔️ WAAR JE OP MOET LETTEN BIJ HOEKEN EN LASSEN
👉 LAAT JE VOORAS CONTROLEREN DOOR DE DOCENT. KLOPT ALLES? DAN KUN JE VERDER
AFSLUITING
KLIK OP DE TEKENING VOOR EEN 3D BEELD.
LES 16
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 9 VAN 9