## Slide 1
WWW.GREENKARTING.NL
18
VLOERPANEEL
Les 18

## Slide 2
DE VLOERPLAAT MONTEREN AAN JE GREENKART
WWW.GREENKARTING.NL
🚗 Basis voor veiligheid en comfort
Les 18

## Slide 3
DE VLOERPLAAT IS DE METALEN PLAAT WAAR STRAKS JE VOETEN OP STAAN.
ZE ZORGT VOOR:
· EXTRA STEVIGHEID VAN HET FRAME
· BESCHERMING VAN ONDERAF
· EEN PLEK VOOR PEDALEN EN STOEL
IN DEZE MODULE LEER JE:
· HOE JE DE VLOERPLAAT OP MAAT EN JUIST MONTEERT
· HOE JE POPNAGELS GEBRUIKT
· HOE JE WERKT MET BOORVOLGORDE EN TECHNOSKILLS
WWW.GREENKARTING.NL
INLEIDING
Les 18

## Slide 4
WWW.GREENKARTING.NL
GEBRUIK DE ISO-TEKENING:
📎 VLOERPANEEL V1.PDF
🔧 STAPPEN:
1. BEPAAL WAAR DE VLOERPLAAT OP HET CHASSIS KOMT
2. BOOR GATEN VAN 4,2 MM IN HET CHASSIS, GELIJK AAN DIE IN HET PANEEL
3. BEGIN OP DE VOLGENDE SHEET MET KLINKEN. 2 POPNAGELS VOOR + 2 ACHTER
OP MAAT MAKEN EN BOREN
Les 18
Notes: 📚 TECHNOSKILLS:
· TV005 – SCHUIFMAAT GEBRUIKEN
· TV009 – BOREN
· TV014 – AFBRAMEN

## Slide 5
WWW.GREENKARTING.NL
PRAKTIJKOPDRACHT 1: PLAAT PASSEN & BOREN
  LEG DE VLOERPLAAT OP HET CHASSIS
  CONTROLEER OF ALLES PAST EN GEEN HOEKEN OMHOOG STEKEN
  TEKEN DE BOORPUNTEN AF
  BOOR 4,2 MM GATEN OP DE JUISTE PLEKKEN IN HET FRAME (VOOR & ACHTER)
📷 MAAK EEN FOTO VAN DE PLAAT GEPOSITIONEERD OP HET FRAME
Les 18

## Slide 6
WWW.GREENKARTING.NL
LIJMEN & POPNAGELS GEBRUIKEN
LESMATERIAAL:
  KLINKVERBINDING
  SOORTEN LIJMEN
  LIJMEN MET TWEE COMPONENTEN
  LIJMEN
  LIJMEN INLEIDING
STAPPEN:
1. BRENG SILICONENLIJM AAN OP DE RANDEN VAN DE PLAAT
2. KLINK DE VLOERPLAAT MET 4×10 MM POPNAGELS
3. BEGIN AAN DE VOOR- EN ACHTERKANT → WERK NAAR HET MIDDEN
🧰 LET OP:
  WERK VAN BINNEN NAAR BUITEN BIJ HET POPNAGELEN
  DRAAG GEHOORBESCHERMING BIJ HET GEBRUIK VAN DE KLINKMACHINE
Les 18
Notes: 📚 TECHNOSKILL: TV023 – BLINDKLINKEN

## Slide 7
WWW.GREENKARTING.NL
1. BRENG SILICONENLIJM AAN OP DE RAND
2. GEBRUIK POPNAGELS VAN 4×10 MM (VOOR, ACHTER, DAN ZIJKANTEN)
3. CONTROLEER OF ALLE NAGELS GOED VASTZITTEN
4. RUIM JE WERKPLEK NETJES OP
🛡️ LAAT JE DOCENT ALLES CONTROLEREN VÓÓR JE VERDER MAG
PRAKTIJKOPDRACHT 2: LIJMEN & POPNAGELEN
Les 18

## Slide 8
WWW.GREENKARTING.NL
AFSLUITING
JE WEET NU:
✔️ WAAROM DE VLOERPLAAT BELANGRIJK IS
✔️ HOE JE DEZE MONTEERT MET BOREN, LIJMEN EN POPNAGELEN
✔️ HOE JE VEILIG WERKT MET GEREEDSCHAP EN MONTAGE-INSTRUCTIES
Les 18