## Slide 1
19
VOORPANEEL
WWW.GREENKARTING.NL
LES 19
PAGINA 1 VAN 8

## Slide 2
HET VOORSTE SCHOT MONTEREN
AAN HET GREENKART-CHASSIS
🧱 VOOR VEILIGHEID, STEVIGHEID EN MONTAGE VAN STUURCOMPONENTEN
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 2 VAN 8
LES 19

## Slide 3
HET VOORSTE SCHOT, OFWEL DE FRONT BULKHEAD:
  VERSTEVIGT DE VOORKANT VAN HET FRAME
  VERBINDT HET STUUR MET HET CHASSIS
  VORMT EEN BESCHERMEND PANEEL TUSSEN DE BESTUURDER EN DE VOORAS
  JE ZIET HET GASPEDAAL AL GEMONTEERD.
📐 DE POSITIE MOET EXACT KLOPPEN VOOR DE STUURINRICHTING
IN DEZE MODULE LEER JE:
  HOE JE HET VOORSTE SCHOT OP DE JUISTE PLAATS MONTEERT
  HOE JE WERKT MET BOREN EN POPNAGELEN
INLEIDING
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 3 VAN 8
LES 19

## Slide 4
GEBRUIK DEZE ISO-TEKENING:
📎 19 FASE-3-B-VOORPANEEL DRAWING V1 V1
🔧 STAPPEN:
1. BEPAAL POSITIE OP HET CHASSISFRAME
2. BOOR GATEN VAN 4,2 MM IN DE BOVENBUIS (PASSEN BIJ PANEEL)
3. CONTROLEER OF ALLE GATEN GOED UITLIJNEN VÓÓR JE GAAT MONTEREN (DAT KAN MET DE SCHUIFMAAT)
BOREN EN POSITIONEREN
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 4 VAN 8
LES 19
Notes: 📚 TECHNOSKILLS:
· TV009 – BOREN
· TV014 – AFBRAMEN

## Slide 5
BEVESTIGEN MET POPNAGELS
LESMATERIAAL OVER POPNAGELS EN KLINKEN VIND JE HIER: KLINKEN
GEBRUIK POPNAGELS VAN 4×10 MM:
  BEGIN MET 2 VOORSTE EN 2 ACHTERSTE POPNAGELS
  WERK VAN BUITEN NAAR BINNEN OF KRUISLINGS
  ZORG DAT HET SCHOT STRAK AANSLUIT OP VLOERPLAAT ÉN CHASSIS
💡 WERK MET EEN KLINKTANG OF LUCHTGEREEDSCHAP, AFHANKELIJK VAN JE SCHOOL
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 5 VAN 8
LES 19
Notes: 📚 TECHNOSKILL: TV023 – BLINDKLINKEN

## Slide 6
  POSITIONEER HET VOORSTE SCHOT TEGEN CHASSIS EN VLOERPLAAT
  TEKEN DE BOORGATEN AF
  BOOR GATEN VAN 4,2 MM
  LAAT PASSING CONTROLEREN DOOR DE DOCENT
📷 FOTO VEREIST VAN GEBOORDE GATEN + GEPOSITIONEERD PANEEL
PRAKTIJKOPDRACHT 1: BOREN EN PASSEN
LESMATERIAAL
  AFTEKENEN
  BOORVOLGORDE
  BOREN
  HOW TO BOREN VAN EEN GAT.
  LIJMEN INLEIDING
  SOORTEN LIJM
  LIJMEN MET TWEECOMPONENTENLIJM
  KLINKEN
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 6 VAN 8
LES 19

## Slide 7
PRAKTIJKOPDRACHT 2: POPNAGELEN
  BRENG INDIEN NODIG WAT SILICONENKIT AAN OP DE RANDEN
  BEVESTIG MET 4×10 MM POPNAGELS (MIN. 6 STUKS, GELIJK VERDEELD)
  CONTROLEER OP LOSZITTENDE DELEN EN SCHERPE RANDEN
  LAAT DE DOCENT CONTROLEREN VOOR GOEDKEURING
KLIK OP DE AFBEELDING VOOR DE FILLM.
MET DANK AAN HUGO VAN LOENEN
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 7 VAN 8
LES 19

## Slide 8
JE WEET NU:
✔️ WAT HET VOORSTE SCHOT DOET VOOR JE GREENKART
✔️ HOE JE NAUWKEURIG BOORT EN POPNAGELT
✔️ HOE JE WERKT VOLGENS DE JUISTE VOLGORDE EN VEILIGHEIDSREGELS
AFSLUITING
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 8 VAN 8
LES 19