## Slide 1
21
STOELMONTAGE
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 1 VAN 14
LES 21

## Slide 2
DE STOEL VAN DE GREENKART MONTEREN
🪑 COMFORTABEL EN VEILIG KUNNEN RACEN
WWW.GREENKARTING.NL
LES 21
PAGINA 2 VAN 14

## Slide 3
DE STOEL IS EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN DE KART.
HET ZORGT ERVOOR DAT DE BESTUURDER:
  STEVIG ZIT
  HET STUUR GOED KAN VASTHOUDEN
  SNEL KAN REAGEREN
IN DEZE MODULE LEER JE:
  HOE JE DE STOEL AFTEKENT, BOORT EN MONTEERT
  HOE JE HEM EVENTUEEL VERSTELBAAR MAAKT
INLEIDING
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 3 VAN 14
LES 21

## Slide 4
POSITIE VAN DE STOEL
DE STOEL MOET:
  NIET TE VER NAAR ACHTEREN OF VOREN STAAN
  RECHT TEN OPZICHTE VAN HET STUUR EN DE PEDALEN
  STEVIG GEMONTEERD ZIJN AAN HET FRAME (BOVEN ÉN ONDER)
    📐 MARKEER DE JUISTE BOORPUNTEN VÓÓR JE IETS BEVESTIGT!
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 4 VAN 14
LES 21

## Slide 5
LEER HIER HOE JE DIT KAN DOEN:
📚 LESMATERIAAL:
📖 AFTEKENEN
📖 HOE EEN GAT TE BOREN
📖 BOORVOLGORDE
📖 BOREN
📖 LASSEN
GATEN BOREN EN AFBRAMEN 1 VAN 2
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 5 VAN 14
LES 21

## Slide 6
VOLG DEZE STAPPEN:
  KANTEL DE STOEL IN DE JUISTE POSITIE
  MARKEER DE BOVENSTE EN ONDERSTE GATEN
  BOOR MET DE JUISTE MAAT
  BRAMEN DE GATEN NETJES AF
  PLAATS BUSSEN IN DE GATEN EN LAS DEZE VAST ZODAT DE BUIS NIET DOORBUIGT OF ZELFS KNIKT.
💡 LET OP: SOMS MOET JE OPVULLING GEBRUIKEN ALS DE STOEL NIET VLAK AANSLUIT
GATEN BOREN EN AFBRAMEN 2 VAN 2
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 6 VAN 14
LES 21

## Slide 7
PRAKTIJKOPDRACHT:
VERSTELBARE STOEL MAKEN BLAD 1 VAN 7
JE KUNT OOK EEN VERSTELBARE STOEL MAKEN:
DAT KAN OP DRIE MANIEREN:
  JE GEBRUIKT EEN STOELSYSTEEM UIT EEN AUTO EN PAST DEZE AAN.
  JE BEDENKT ZELF EEN NIEUW SYSTEEM.
  JE GEBRUIKT HET ONTWERP VAN HET MARTINUS COLLEGE, HIERNA UITGEWERKT.
PLAN VAN EISEN:
    GESCHIKT VOOR BESTUURDERS VAN VERSCHILLENDE LENGTES
    GEBASEERD OP EEN ONTWERP VAN HET MARTINUSCOLLEGE
    JE GEBRUIKT GLEUVEN I.P.V. VASTE BOORGATEN
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 7 VAN 14
LES 21

## Slide 8
    KIJK WAT ER NODIG IS OM EEN VERSTELBARE STOEL TE MAKEN.
    HOE ZOU JE DIT AANPAKKEN?
    WELK MATERIAAL HEB JE NODIG?
    WELK GEREEDSCSCHAP HEB JE NODIG?
    OVERLEG MET JE DOCENT EN GA AAN DE SLAG.
PRAKTIJKOPDRACHT:VERSTELBARE STOEL MAKEN BLAD 2 VAN 7
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 8 VAN 14
LES 21

## Slide 9
DE BREEDTE B = 30,5 MM
DE DIKTE VAN HET MATERIAAL IS D = 2 MM
DE MAAT E = 7,5 MM
DE MAAT H = 15 MM
PRAKTIJKOPDRACHT:VERSTELBARE STOEL MAKEN BLAD 3 VAN 7
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 9 VAN 14
LES 21

## Slide 10
PRAKTIJKOPDRACHT:VERSTELBARE STOEL MAKEN BLAD 4 VAN 7
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 10 VAN 14
LES 21

## Slide 11
PRAKTIJKOPDRACHT:VERSTELBARE STOEL MAKEN BLAD 5 VAN 7
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 11 VAN 14
LES 21

## Slide 12
PRAKTIJKOPDRACHT:VERSTELBARE STOEL MAKEN BLAD 6 VAN 7
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 12 VAN 14
LES 21

## Slide 13
PRAKTIJKOPDRACHT:VERSTELBARE STOEL MAKEN BLAD 7 VAN 7
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 13 VAN 14
LES 21

## Slide 14
JE WEET NU:
✔️ HOE JE DE STOEL MONTEERT MET BOREN EN BOUTEN
✔️ HOE JE OPVULT OF VERSTELT VOOR DE JUISTE POSITIE
✔️ HOE JE VEILIG EN NAUWKEURIG WERKT
AFSLUITING
DEZE GREENKART WAS TOEN DE EERSTE MET VERSTELBARE STOEL.
MET DANK AAN HET MARTINUS COLLEGE.
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 14 VAN 14
LES 21