## Slide 1
WWW.GREENKARTING.NL
27
REMKLAUW, REMSCHIJF MONTEREN
Pagina 1 van 11
Hoofdstuk 27

## Slide 2
REMKLAUW EN TANDWIEL: SAMENWERKENDE KRACHT EN CONTROLE
WWW.GREENKARTING.NL
🛞 Laat je Greenkart echt rijden én stoppen
Pagina 2 van 11
Hoofdstuk 27

## Slide 3
WWW.GREENKARTING.NL
NU ALLES VOORBEREID IS, MONTEER JE DE REMKLAUW, REMKLAUWHOUDER, REMSCHIJF, EN TANDWIEL.
DIT IS DE LAATSTE STAP IN DE AANDRIJFLIJN VAN DE GREENKART.
(DENK ER AAN DAT DE AFBEELDINGEN IETS KUNNEN VERSCHILLEN VAN DE UITVOERING DIE JE VOOR JE HEBT)
JE LEERT IN DEZE MODULE:
  HOE JE ALLES UITLIJNT EN MONTEERT
  HOE JE VERLIES VAN KRACHT VOORKOMT
INLEIDING
Pagina 3 van 11
Hoofdstuk 27

## Slide 4
WWW.GREENKARTING.NL
REMKLAUWBEVESTIGING
➡️ BEVESTIG DE REMKLAUWHOUDER
➡️ ZORG DAT:
  DE REMKLAUW HAAKS STAAT
  DE REMSCHIJF VRIJ DRAAIT
  ER GEEN WRIJVING IS BIJ NEUTRALE STAND
📎 3D-MODEL:
🔗 REMKLAUWHOUDER EXPLOSIETEKENING
LESSEN:
  BOUTEN EN MOEREN
  BORGINGEN
  RATELS
  SLEUTELS
Pagina 4 van 11
Hoofdstuk 27

## Slide 5
WWW.GREENKARTING.NL
📏 GEBRUIK DE HOUDER EN BEVESTIG:
  DE REMSCHIJF OP DE AS (IN LIJN MET REMKLAUW)
  HET TANDWIEL OP DE JUISTE AFSTAND VAN DE MOTOR
  HET ACHTERAS TANDWIEL IN LIJN MET HET MOTORTANDWIEL
  CONTROLEER KETTINGLIJN OPNIEUW!
💡 LET OP: DE KETTING MOET LATER NOG GESPANNEN WORDEN
REMSCHIJF EN TANDWIEL BEVESTIGEN
Pagina 5 van 11
Hoofdstuk 27

## Slide 6
WWW.GREENKARTING.NL
REMKLAUWHOUDER
    🧱 MONTEER DEZE RECHT EN MET VOLDOENDE RUIMTE.
DE REMSCHIJF MOET VRIJ KUNNEN DRAAIEN IN DE REMKLAUW.
FOUTJE = VEEL WRIJVING = VERLIES AAN SNELHEID!
Pagina 6 van 11
Hoofdstuk 26
REMKLAUWHOUDER BEVESTIGEN

## Slide 7
WWW.GREENKARTING.NL
ACHTERAS DEFINITIEF MONTEREN
NU ALLES OP DE JUISTE PLEK ZIT:
1. SCHUIF DE ACHTERAS IN DE LAGERS
2. ZET DE LAGERS NU PAS VAST
3. MONTEER DE REMSCHIJF, HET TANDWIEL EN DE KLAUW DEFINITIEF
4. CONTROLEER UITLIJNING VAN KETTING, WIELEN EN REMMEN
📐 GEBRUIK EEN TOUWLIJN OF LASER VOOR RECHTE UITLIJNING
Pagina 7 van 11
Hoofdstuk 27

## Slide 8
WWW.GREENKARTING.NL
STAPPENPLAN AANDRIJVING OPBOUWEN
3. REMKLAUWHOUDER
    🧱 MONTEER DEZE RECHT EN MET VOLDOENDE RUIMTE.
DE REMSCHIJF MOET VRIJ KUNNEN DRAAIEN IN DE REMKLAUW.
FOUTJE = VEEL WRIJVING = VERLIES AAN SNELHEID!
Pagina 8 van 11
Hoofdstuk 26

## Slide 9
WWW.GREENKARTING.NL
EXPLOSIETEKENING ALS HULP BIJ PLAATSING EN VOLGORDE.
5. MONTAGE ACHTERAS
🚗 NU PAS MONTEER JE DE VOLLEDIGE ACHTERAS IN HET FRAME.
CONTROLEER:
  HEB JE OM DE ACHTERAS GELEGD:
    KETTING
    TANDWIELEN
    REMSCHIJF
    EN WAT NOG MEER?
  ROTEERT ALLES SOEPEL?
  IS ALLES GOED UITGELIJND?
  ZIJN DE LAGERS NU STEVIG VASTGEZET?
AFRONDING AANDRIJVING
Pagina 9 van 11
Hoofdstuk 26

## Slide 10
WWW.GREENKARTING.NL
WAT BEDOELEN WE MET “VERLIEZEN” BIJ AANDRIJVING?
❌ Wrijving
    (DOOR DE REMSCHIJF NIET GOED UIT TE LIJNEN KOST DIT HEEL VEEL ACCU VERMOGEN)
❌ Scheve passing
❌ Slecht geplaatsTE LAGERS
    (JE KUNT BIJ HET AANDRAAIEN ZELFS DE ACHTERAS KROM BUIGEN ALS DE LAGERS NIET GOED UITGELIJND ZIJN!)
✅ DOOR NAUWKEURING TE WERKEN ZORG JIJ DAT DE GREENKART:
  SOEPEL RIJDT
  SNELLER ACCELEREERT
  MINDER ENERGIE VERLIEST
SLIM WERKEN = VERLIEZEN VOORKOMEN
Pagina 10 van 11
Hoofdstuk 26

## Slide 11
WWW.GREENKARTING.NL
JE WEET NU:
✔️ HOE JE DE REMSCHIJF EN HET TANDWIEL BEVESTIGT
✔️ HOE JE DE REMKLAUW EN LAGERS GOED POSITIONEERT
✔️ HOE JE DE VOLLEDIGE AANDRIJVING CORRECT MONTEERT
AFSLUITING
Pagina 11 van 11
Hoofdstuk 27