## Slide 1
WWW.GREENKARTING.NL
31
BATTERIJMONTAGE
Pagina 1 van 9
Hoofdstuk 31

## Slide 2
BATTERIJMONTAGE IN DE GREENKART
WWW.GREENKARTING.NL
🔋 Zonder stroom, geen beweging!
Pagina 2 van 9
Hoofdstuk 31

## Slide 3
WWW.GREENKARTING.NL
DE BATTERIJ IS DE STROOMBRON VAN DE GREENKART.
ZIJ LEVERT ELEKTRICITEIT AAN:
  DE MOTOR
  DE SENSOREN
  HET DASHBOARD
  DE VERLICHTING
JE LEERT IN DEZE MODULE:
  HOE JE DE BATTERIJHOUDER MONTEERT
  HOE JE DE BATTERIJ VEILIG VASTZET
  HOE JE VOORKOMT DAT DE BATTERIJ LOSRAAKT
DENK EROM DAT DEZE ACCU HEEL VEEL STROOM LEVERT, DUS PAS OP VOOR BRANDGEVAAR!!
INLEIDING
Pagina 3 van 9
Hoofdstuk 31

## Slide 4
WWW.GREENKARTING.NL
BATTERIJHOUDER BEVESTIGEN
➡️ DE BATTERIJHOUDER WORDT BEVESTIGD AAN HET ACHTERSTE SCHOT.
📏 GEBRUIK:
  M6 X 10 MM PLATKOPSCHROEVEN
  M6-BORGMOEREN
  BOOR DE GATEN MET EEN 12 MM BOOR OF VERZINKBOOR ZODAT DE SCHROEFKOP NETJES VERZONKEN ZIT
🛠️ LET OP:
  HOUDER MOET STEVIG ZITTEN – GEEN SPELING!
  NIET TE DICHT BIJ SCHERPE RANDEN OF BEWEGENDE DELEN
LESSEN:
HOW TO: BOREN VAN EEN GAT EN BOOR VOLGORDE
Pagina 4 van 9
Hoofdstuk 31
KLIK OP DE AFBEELDING VOOR 3D BEELD

## Slide 5
WWW.GREENKARTING.NL
  PLAATS DE BATTERIJ IN DE HOUDER
  CONTROLEER OF DEZE KLIKT OF VERGRENDELT BIJ HET OMDRAAIEN VAN DE SLEUTEL
  TEST OF DE BATTERIJ STEVIG VASTZIT
  ZORG VOOR TOEGANG TOT DE AANSLUITINGEN
🛑 DE BATTERIJ MAG NOOIT LOS KUNNEN TRILLEN TIJDENS HET RIJDEN
BATTERIJ PLAATSEN EN VERGRENDELEN
Pagina 5 van 9
Hoofdstuk 31

## Slide 6
WWW.GREENKARTING.NL
BENODIGDE KENNIS
Pagina 6 van 9
Hoofdstuk 31
VOOR DEZE MONTAGE HEB JE DE VOLGENDE KENNIS NODIG:
📚 LESSEN:
  GRONDBEGINSELEN ELEKTRICITEITSLEER
  VERMOGENSWET
  WET VAN OHM
  RELAIS
  MULTIMETER AUTORANGE
  PARALLELSCHAKELINGEN
  HV BATTERIJ

## Slide 7
WWW.GREENKARTING.NL
  TEKEN DE PLAATS VAN DE HOUDER AF OP HET ACHTERSTE SCHOT
  BOOR DE GATEN MET 12 MM VERZINKBOOR
  SCHROEF DE HOUDER VAST MET M6X10 + MOEREN
  CONTROLEER OF HIJ STEVIG ZIT
📷 MAAK EEN DUIDELIJKE FOTO VAN DE MONTAGE
LESSEN:
AFTEKENEN
BOREN
PRAKTIJKOPDRACHT 1: BATTERIJHOUDER MONTEREN
Pagina 7 van 9
Hoofdstuk 31

## Slide 8
WWW.GREENKARTING.NL
PRAKTIJKOPDRACHT 2: BATTERIJ BEVESTIGEN & TESTEN
  PLAATS DE BATTERIJ IN DE HOUDER
  VERGRENDEL MET SLEUTEL OF BORGCLIP
  VOEL EVEN STEVIG OF HIJ BLIJFT ZITTEN
  SLUIT DE BATTERIJ AAN OP HET SYSTEEM EN TEST OF ER SPANNING OP KOMT
🛡️ CONTROLEER DE POLARITEIT (PLUS/MIN)
📚 VOOR DEZE MONTAGE HEB JE DE VOLGENDE KENNIS NODIG:
  GRONDBEGINSELEN ELEKTRICITEITSLEER
  VERMOGENSWET
  WET VAN OHM
  RELAIS
  MULTIMETER AUTORANGE
  PARALLELSCHAKELINGEN
  HOW TO: DRAADVERBINDING MET KABELSCHOEN EN RELAISAANSLUITING IN RELAISVOET MAKEN
  HV BATTERIJ
Pagina 8 van 9
Hoofdstuk 31

## Slide 9
WWW.GREENKARTING.NL
JE WEET NU:
✔️ Hoe je de batTERIJHOUDER CORRECT MONTEERT
✔️ HOE JE DE BATTERIJ VEILIG VASTZET EN CONTROLEERT
✔️ WELKE TECHNOSKILLS JE GEBRUIKT BIJ ELEKTRISCHE MONTAGE
👉 IS ALLES GOED AANGESLOTEN? LAAT DIT DOOR DE DOCENT BEOORDELEN EN DAARNA KUN JE NAAR DE VOLGENDE STAP! ⚡🛞
AFSLUITING
Pagina 9 van 9
Hoofdstuk 31