## Slide 1
31
AANSLUITING CONTROLLER
HOOFDSTUK 31
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 1 VAN 8

## Slide 2
AANSLUITEN VAN DE MOTORCONTROLLER
🧠 ZORG DAT DE MOTOR DOET WAT JIJ WIL – VEILIG, PRECIES EN GECONTROLEERD
HOOFDSTUK 31
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 2 VAN 8

## Slide 3
DE MOTORCONTROLLER VERTAALT SIGNALEN VAN HET GASPEDAAL NAAR STROOM VOOR DE MOTOR.
ALS JE DEZE VERKEERD AANSLUIT:
  DRAAIT DE MOTOR DE VERKEERDE KANT OP
  REAGEERT DE KART VERKEERD OF HELEMAAL NIET
  KUN JE KORTSLUITING KRIJGEN
IN DEZE MODULE LEER JE:
  HOE JE MOTOR EN HALL-SENSOREN CORRECT AANSLUIT
  HOE JE DE DRAAIRICHTING CONTROLEERT EN CORRIGEERT
  WAAROM KLEURCODERING SUPERBELANGRIJK IS
INLEIDING
HOOFDSTUK 31
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 3 VAN 8

## Slide 4
NOOIT ONDER SPANNING WERKEN!
⚠️ VEILIGHEIDSREGELS:
  KOPPEL ALTIJD EERST DE ACCU LOS
  GEEF DAARNA GAS OM DE CONTROLLER TE LATEN LEEGLOPEN
  DRAAG GEEN LOSSE KLEDING OF SIERADEN
  LET OP BIJ KETTING EN TANDWIEL –
    VINGERS KWIJT = KART KWIJT
🛠️ VOORBEREIDING:
  LEES HET SCHEMA ZORGVULDIG
  LEG ALLE KABELS OVERZICHTELIJK NEER
  GEBRUIK KABELKLEMMEN OF TYRAPS
HOOFDSTUK 31
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 4 VAN 8

## Slide 5
💡 LET OP: SOMMIGE KABELS HEBBEN DUBBELE KLEUREN
AANSLUITSCHEMA MOTOR & HALL SENSOREN
MOTOR AANSLUITING
HALLSENSOR AANSL.
DUBBELE KLEUREN
HOOFDSTUK 31
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 5 VAN 8

## Slide 6
AANSLUITEN MOTOR
✅ CONTROLE:
  SLUIT DE 3 MOTORDRADEN AAN VOLGENS KLEUR
  SLUIT DE HALL-SENSOREN CORRECT AAN
  BEVESTIG DE KABELS MET KLEMMEN OF TYRAPS
  LAAT DOOR DOCENT CONTROLEREN VÓÓR STROOM EROP GAAT
  📷 MAAK FOTO VAN JOUW AANGESLOTEN CONTROLLER VANUIT BOVENAANZICHT
🔄 KLOPT DE DRAAIRICHTING NIET?
KOPPEL ACCU LOS EN LAAT DE CONTROLLER LEEGLOPEN
LESSEN:
  DRAAIRICHTING DRAAISTROOMMOTOR
  ELEKTROMOTOR
  ELEKTROMOTOR: MOTOR MET PERMANENTE MAGNEET
HOOFDSTUK 31
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 6 VAN 8

## Slide 7
DRAAIRICHTING VERKEERD & OMKEREN
→ VERWISSEL GEEL EN BLAUW BIJ DE MOTOR ÉN DE SENSOR
GEBRUIK HET SCHEMA HIERNAAST OM HET GOED TE KRIJGEN
LET OP DE DUBBELE KLEUREN VAN DE CONTROLER
📷 MAAK FOTO VAN JOUW AANGESLOTEN CONTROLLER VANUIT BOVENAANZICHT
HOOFDSTUK 31
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 7 VAN 8

## Slide 8
JE WEET NU:
✔️ HOE JE MOTORCONTROLLER EN MOTOR CORRECT AANSLUIT
✔️ HOE JE DRAAIRICHTING TEST EN CORRIGEERT
✔️ HOE JE VEILIG WERKT MET STROOM EN BEWEGENDE ONDERDELEN
👉 KLAAR MET TESTEN? DAN IS JE GREENKART ELEKTRISCH RIJKLAAR! ⚡🛞
AFSLUITING
HOOFDSTUK 31
WWW.GREENKARTING.NL
PAGINA 8 VAN 8